Glitter Drive 取扱説明書

by Impulsive Pedals

この度はImpulsive Pedals製品をお買い求め頂き、ありがとうございます。

製品をお使い頂く前に本説明書をよくお読み頂き、保証書と共に大事に保管して下さい。

使用上の注意点（重要）

- 本製品には必ず安定化済みのACアダプター又はパワーサプライ（DC9V出力、センターマイナス、2.1mm）又は9V出力の乾電池（006P型）をご使用下さい。ノイズや動作不良、破損の原因となります。

- 入力ジャックが電池使用時の電源スイッチを兼ねております。使用時以外は電池の消耗を抑えるために入力ジャックからプラグを抜いて下さい。又、長期間使用されない場合は液漏れを防ぐため電池を本体から抜いて下さい。

- 電池はプラスとマイナスを間違えずに接続して下さい。故障や液漏れの原因となります。

- 電池交換を行う際にはネジ山にあったサイズのプラスドライバーをご使用下さい。ネジ山が潰れると電池交換やメンテナンスが不可能になります。

- 入力ジャックと出力ジャックを間違えないで下さい。製品の設計上逆に接続してもOFF時にはバイパス音が出ます、お気をつけ下さい。

- 使用、保存の際には高温、多湿、ほこり、水を避けてください。故障や火災などを引き起こす可能性があります。

- 製品を分解、改造しないで下さい。感電、火災の原因となります。ICはソケット化して取り付けてありますがご自身での交換はお控え下さい。

- 製品を落としたり無理な力を加えないで下さい、故障の原因となる場合があります。

- 本体に貼り付けてありますラベルシールは、長期間紫外線等に晒されますと色褪せする場合があります。又、水がかかった場合に文字がにじむ場合があります。

製品説明

Glitter Driveはきらびやかな音色とプレイに対する高い反応性を持つミドル～ハイゲインのオーバードライブペダルです。僅かに歪んだクランチサウンドからディストーション的な歪みまで広いゲイン調整幅を確保しています。単体でギターとクリーンなアンプの間に接続して歪みサウンドを得ることを前提に開発されましたが、歪んだ状態のアンプに対するブースターとしても良好な結果が得られます。性質上、Gainノブを最小にしても標準的な出力のギターと組み合わせると僅かに歪みます。本製品はSaturationコントロールにより歪みの飽和感を微調整できます。Saturationコントロールを最小にした位置から右に回していくに従ってサウンドにコンプレッションが効いていき、同時に歪み感が増大します。まずはSaturationコントロールを回して好みの位置を見つけてからGain、Tone、Volumeの各コントロールを調整していくのがオススメです。

本製品はトゥルーバイパスを採用しています。

コントロールの説明

- Gain		本体右上のツマミです。歪みの量を調整します。

- Volume	本体左上のツマミです。音量を調整します。

- Tone		本体右下のツマミです。高域を調整します。右に回しきった状態から左に回すことで徐々 		に高域をカットします。

- Saturation	本体左下のツマミです。音の飽和感を微調整します。左に回しきった状態から右に回して		いくと飽和感の増大と同時に若干の音量低下も起こります。又、ツマミを最小値付近で動		かすとガサッというノイズが入る場合がありますが仕様ですので故障ではありません。